# Приложение

# к положению о Конкурсе профессионального

# мастерства на звание «Лучший по профессии»

# РЕГЛАМЕНТ

проведения II этапа Конкурса по профессии

«Машинист технологических насосов и компрессоров»

1. Формализованные требования к участникам Конкурса

Прибывающим на место проведения Конкурса, участникам при себе иметь: костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий с логотипом предприятия, специальную обувь с защитным подноском, очки защитные, перчатки с полимерным (или точечным) покрытием. Рекомендуется головной убор (берет, шапочка).

2. Требования к компетентности участников Конкурса

Участник Конкурса обязан знать:

- устройство и принцип работы поршневого насоса;

- устройство и принцип работы центробежного насоса;

- устройство и принцип работы поршневого компрессора;

- устройство и принцип работы центробежного компрессора;

- технологические схемы компрессорных установок;

- порядок подготовки к пуску, пуск и остановку поршневого компрессора;

- устройство трубопроводной арматуры и фланцевых соединений;

- способы предупреждения и устранения неисправностей в работе трубопроводной арматуры и фланцевого соединения;

- правила безопасности при выполнении операций с ЛВЖ и ГЖ;

- характеристики вредных веществ;

- порядок действий при пожаре и несчастных случаях;

- способы оказания первой помощи,

- порядок обращения со средствами индивидуальной защиты;

- правила работы с сосудами, работающими под давлением.

Участник Конкурса должен обладать навыками работы на персональном компьютере.

3. Содержание и порядок проведения Конкурса

3.1. Конкурс состоит из следующих частей: теоретическая, практическая.

3.2. В теоретической части проводится одновременное тестирование всех участников по 2 заданиям:

- проверка знания требований охраны труда (15 вопросов, максимальная оценка за тест – 7,5 балла);

- теоретические основы эксплуатации оборудования для транспортирования газа, жидкостей (25 вопросов, максимальная оценка за тест – 12,5 балла).

По каждому из участников ведется учет затраченного времени.

3.3. Для выполнения практической части всем участникам конкурса предоставляются равноценные рабочие места с необходимым оборудованием и вспомогательными материалами.

Практическая часть включает в себя следующие задания:

- поочередное выполнение участниками упражнений по оказанию первой помощи пострадавшему (манекен): искусственное дыхание, непрямой массаж сердца;

- набивка сальникового уплотнения трубопроводной арматуры;

- замена прокладки фланцевого соединения;

- пуск и остановка насоса;

- составление алгоритма пуска, пуск и останов поршневого компрессора по заданной схеме.

3.4. При несоблюдении условий Конкурса, нарушении технологии выполнения работы, правил безопасности, по решению жюри участник конкурса отстраняется от дальнейшего выполнения задания.

4. Подведение итогов

По результатам теоретической и практической частей, выданных техническими экспертами, члены жюри определяют победителей, оформляют и подписывают протоколы.

Промежуточные результаты до конкурсантов не доводятся.

Конкурсное жюри определяет победителей и призеров Конкурса по лучшим суммарным показателям.

Таблица суммарных показателей конкурса

| № п/п | Название задания | Баллы | Время, мин. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка знания требований охраны труда. | 7,5 | 15 |
| 2 | Теоретические основы эксплуатации оборудования для транспортирования газа, жидкостей. | 12,5 | 25 |
| 3 | Практическая работа 1. Оказание первой помощи пострадавшему. | 5 | 10 |
| 4 | Практическая работа 2. Набивка сальникового уплотнения трубопроводной арматуры. | 10 | 15 |
| 5 | Практическая работа 3. Замена прокладки фланцевого соединения) | 10 | 20 |
| 6 | Практическая работа 4. Пуск и остановка насоса. | 10 | 15 |
| 7 | Практическая работа 5. Составление алгоритма пуска поршневого компрессора по заданной схеме. | 45 | 80 |
| Всего | 100 | 180 |